Fréquence	Intitulé		C/R/L	conditions		nominale	limite		résultat
1000	Tension de chaine		C	Sur béquille centrale		40-50 mm
5 000	Usure de chaine		C	Longueur section de 10 maillons		150,1mm	152,1mm
10 000	câbles		L	Huile fine
10 000	Filtre à air		C	Nettoyage
10 000	Disques de frein		C	épaisseur			<4,5mm
10 000/2 ans	EXUP		C	Graissage (graisse HT) + jeu cables		1,5mm	1,5mm
10 000	Embrayage		C	Réglage de Garde
10 000	Freins		C	Niveau de liquide + usure plaquettes
10 000	Roues,,		C	Jeu des roulements		0	0
10 000	direction		C	Jeu des roulements		0	0
10 000	Béquilles		C+L	Lubrifier
10 000	Synchro carbus		C
10 000	Bras oscillant		C	Jeu latéral		0	1mm
10 000	Contacteurs feux stops		C
10 000	Huile moteur		R	SAE20W40SE ou SAE10W30SE		3,7 l
10 000	Filtre à huile		R
20 000	Roulements de direction		L	Lubrifier (graisse au Lithium)
20 000	Bougies		R	CR9E / U27ESR-N (NGK/DENSO)		Écart électrodes : 0,7-0,8 mm
20 000	Filtre à air		R	5LV144510000
20 000	Huile de fourche		R	SAE 5w		435cc (x2)
2 ans	Liquide de freins		R	DOT 4
3 ans	Liquide de refroidissment		R			2,4 l
40 000	Jeu aux soupapes		C	admission		0,11-0,20 mm	0,11-0,20 mm
				échapement		0,21-0,25 mm	0,21-0,25 mm
4 ans	Durites de freins		R	Uniquement pour origine
50 000	Bras oscillant		L	Lubrifier toutes articulations (graisse au Lithium)
Révision :
Date					kilométrage

Infos Couples
Valeurs Générales
écrou	Filet		Nm	m*kg
10 mm	6 mm		6	0,6
12 mm	8 mm		15	1,5
14 mm	10 mm		30	3
17 mm	12 mm		55	5,5
19 mm	14 mm		85	8,5
22 mm	16 mm		130	13

Principaux couples particuliers (Nm)
roue avant		72 (axe) 23 (boulon de blocage)
roue arrière		150 Boulon d'axe
Bougies		13
Boulon de vidange d’huile moteur		43
Cartouche de filtre à huile		17
Toutes vis EXUP		10 (Couvercle de poulie d’EXUP, Support de câble d’EXUP, Poulie d’EXUP et axe)
Pince du Té supérieur		30
Pince du Té inférieur		23
Boulon bouchon Té supérieur		110
Supports de guidon		23
Etrier de frein		40